|  | PRESSA PER IMBUTIRE “ ATREMA “ |  |
| --- | --- | --- |
| PRESSA IDRAULICA PER IMBUTITURA TON. 50 |  |

| CARATTERISTICHE GENERALI | DESCRIZIONE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCA |  | ATREMA |  |  |
| PRESSIONE MASSIMA | TON.. | 50 |  |  |
| COLPI AL MINUTO | N. | 55 |  |
| CORSA REGOLABILE | MM. | PER TUTTA LA DISCESA |
| REGOLAZIONE MAZZA | MM. | 900 ( Circa ) |
| DISTANZA PIANO MAZZA | MM. | 800 ( Circa ) |
| PROFONDITA’ INCAVO | MM. | 450 ( Circa ) |
| PASSAGGIO TRA LE SPALLE | MM. | NESSUNO |
| DIMENSIONI PIANO | MM. | 700X750 |
| SPESSORE PIANO RIPORTATO | MM. | NESSUN PIANO RIPORTATO |
| ALTEZZA PIANO DI LAVORO | MM. | 850 |
| INCAVO SULLA TAVOLA | MM. | 150X450 |
| SUPERFICIE MAZZA | MM. | 200 |
| FORO MAZZA | MM. | 40 |
| PESO APPROSSIMATIVO | KG. | 5200 |
| ALTEZZZA | MM. | 3100 Circa |
| LUNGHEZZA | MM. | 1650 Circa |
| LARGHEZZA | MM. | 1000 Circa |
| POTENZA MOTORE | HP. | 15 |
| NOTE: QUANTITA’: N. 01 PRESSA IDRAULICA ADATTA PER IMBUTITURA E/O STAMPAGGIO DA TON. 50 |

GUGLIUZZA  GIUSEPPE   Corso  Generale  Medici  N° 91  -  91011  ALCAMO  ( TP ) Tel. & Fax 0924.509363

www.prontaenergia.it    Cell. 360.871004  -  Cell. 349.6675082  24 h.   e-mail: giugug@tin.it