Gugliuzza Giuseppe / Corso Gen. Medici n. 91 / 91011 Alcamo (TP) / Tel. e Fax 0924.509363 / Cell. +39.360.871004 / e-mail: info@prontaenergia.it / www.prontaenergia.it	Gruppo / Elettrogeno		MUZZI KVA 8,5 / Silenziato
		Modello HUMMER 030\035-S-DZ

CARATTERISTICHE GENERALI	L.T.P.			P.R.P.	C.O.P.
Potenza nominale	KVA			30 / 35	30 35
Potenza attiva (cos 0,8)	KW			24 / 28	24 / 28
Tensione / Frequenza	V / Hz			230 / 400	50
Motore		Tipo	“ DEUTZ ” - 4 CILINDRI IN LINEA RAFF. AD OLIO
Carburante		Tipo	DIESEL
Giri motore		n.	1500
Alternatore		Tipo	S I N C R O
Ore di funzionamento		h	600 Circa
Capacità serbatoio		Lt	LT. 110 Circa
Allestimento		Tipo	COFANATO INSONORIZZATO
Esecuzione		Tipo	SUPER INSONORIZZATO
Rumorosità pressione acustica LPS		Db(A)	65
Rumorosità potenza acustica LWA		Db(A)	90
Quadro elettrico		Tipo	MANUALE
Interruttore di potenza		Tipo	MAGNETOTERMICO
Tipo di funzionamento		Tipo	AVVIAMENTO ELETTRICO
Anno di costruzione		Tipo	2007
Dimensioni massime		mm	1900 x 900 x 1300h
Peso		Kg	824 A SECCO
Documentazione a corredo		Tipo	INCLUSI

Prezzo		€
Trasporto e messa in opera		€	DA CONCORDARE

Prodotto Totalmente di Costruzione Italiana